## Slide 1
Лекция 5
Статические и динамические характеристики.
Аппроксимация характеристик.
Нелинейные элементы в цепях с источниками постоянного напряжения
1
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №5. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 2
2
Характеристики нелинейных элементов
Статические – характеристики, в которых каждая точка дает значение постоянного напряжения при соответствующем значении постоянного тока.
Статические
Динамические
Из них определяются статическое сопротивление и статическая проводимость нелинейного элемента:
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №5. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 3
3
Дифференциальные сопротивление и проводимость:
Статическое сопротивление – отношение напряжения к току в рассматриваемой точке ВАХ.
Дифференциальное сопротивление – отношение приращения напряжения к приращению тока в рассматриваемой точке статической ВАХ.
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №5. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 4
4
где k – масштабирующий коэффициент:
mu – масштаб по напряжению, В/дел; mi – масштаб по току, А/дел.
Δu
Δi
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №5. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 5
5
rст и gст всегда положительны.
rд и gд положительны в том случае, когда рассматриваемая точка лежит на восходящей части ВАХ.
На падающем участке ВАХ rд и gд отрицательны.
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №5. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 6
6
Динамические характеристики дают связь между напряжением и током при достаточно быстрых изменениях тока и, как правило, отличаются от статических характеристик.
ВАХ лампы накаливания
Статическая
Динамическая
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №5. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 7
7
Аппроксимация характеристик НЭ
При расчете электрических цепей с нелинейными элементами используется несколько видов представления их характеристик:
1. Для графического метода используются ВАХ, полученные опытным путем.
2. Для метода кусочно-линейной аппроксимации используется представление характеристики отрезками прямых.
3. Для методов, использующих интегрирование нелинейных дифференциальных уравнений, ВАХ представляются различными функциями (степенными, тригонометрическими, гиперболическими и др.).
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №5. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 8
8
Получение ВАХ нелинейного элемента
…
u2
u1
u, В
…
i2
i1
i, А
in
un
Опытная ВАХ
n
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №5. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 9
9
Аппроксимация ВАХ степенным полиномом
ВАХ нелинейного элемента можно аппроксимировать степенным полиномом
Для определения коэффициентов полинома на рабочем участке характеристики выбирают столько точек, сколько будет неизвестных коэффициентов.
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №5. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 10
10
Если ограничиться двумя членами полинома, то и количество уравнений сократится до двух:
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №5. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 11
11
Число отрезков прямых определяет количество уравнений.
Кусочно-линейная аппроксимация (представление характеристики отрезками прямых линий)
Чем больше отрезков прямых, тем больше объем вычислений.
На каждом интервале решается система линейных дифференциальных уравнений, отличающаяся значениями коэффициентов.
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №5. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 12
12
Уравнение прямой:
- проходящей через начало координат: y = kx;
- не проходящей через начало координат: y = y0 + kx.
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №5. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 13
13
Качество аппроксимации ВАХ зависит от выбора точек 1 и 2, которые могут располагаться и вне характеристики.
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №5. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 14
14
Кусочно-линейная аппроксимация при расчетах дает наибольший эффект, если выбранные отрезки параллельны или совпадают с осями координат.
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №5. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 15
15
Графические методы расчета установившегося процесса в нелинейных цепях постоянного тока
Дано: E, ВАХ НЭ. Найти: I.
Задача 1
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №5. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 16
16
Дано: E, ВАХ1, ВАХ2. Найти: I.
Задача 2 – Последовательное соединение
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №5. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 17
17
Дано: E, ВАХ1, ВАХ2. Найти: I, I1, I2.
Задача 3 – Параллельное соединение
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №5. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 18
Задача 4 – Смешанное соединение
18
Дано: E, ВАХ1, ВАХ2, ВАХ3.
Найти: I1, I2, I3, Uab.
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №5. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 19
U
I
U
I1
U1
I1
U
I3
I2
U2
a
b
Uab
I2
I3
19
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №5. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 20
20
Метод пересечения
Дано: параметры ЛЭЦ, ВАХ НЭ.
Найти: UНЭ, IНЭ.
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №5. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 21
21
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №5. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 22
22
Второй способ (через получение результирующей ВАХ)
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №5. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.