## Slide 1
1
Классический метод расчета переходного процесса в цепи второго порядка

## Slide 2
2
Дано:
R = 300 Ом; L = 100 мГн;
R1 = 200 Ом; С = 10 мкФ;
U = 120 В.
Найти: uC (t) = ?
1. Схема до коммутации
(старый установившийся режим, t<0):
i2(0 – ) = 0;
i3(0 – )=U/R1=0,6 A
i1(0 – )=0 (ветвь с L закорочена)
uC(0 – )=U=120 В
(2й закон Кирхгофа, левый контур)

## Slide 3
3
2. Схема после коммутации (t>0)
i1(t )= i2(t ) + i3(t );
uL(t ) + Ri1(t ) + uC (t ) = U ;
R1i3(t ) – uC (t ) = 0;
При классическом методе решение формируется в виде суммы принужденной и свободной составляющих:
uC (t ) = uC пр(t ) + uC св(t )
Составляем систему дифференциальных уравнений:

## Slide 4
4
3. Новый установившийся режим (t→∞)
i1пр(t )= i2пр(t ) + i3пр(t );
uLпр(t ) + Ri1пр(t ) + uC пр(t ) = U ;
R1i3пр(t ) – uC пр(t ) = 0;
Находим принужденную составляющую:
i1пр(t )=i3пр(t );
Ri1пр(t ) + uC пр(t ) = U ;
R1i3пр(t ) – uC пр(t ) = 0;
?
?

## Slide 5
5
4. Характеристическое уравнение
p 1,2 =
–δ1; –δ2; апериодический режим
–δ ± j ωсв; колебательный режим
–σ; граничный режим

## Slide 6
6
Апериодический режим
R = 300 Ом;
R1 = 200 Ом;
L = 100 мГн;
С = 10 мкФ;
p1 = –1000 c–1;
p2 = –2500 c–1;

## Slide 7
7
н.н.у.
з.н.у.
н.н.у.
з.н.у.
з.н.у.
i1(0+)= i2(0+) + i3(0+);
uL(0+) + Ri1(0+) + uC (0+) = U ;
R1i3(0+) – uC (0+) = 0;
Диф.Уравнения п.2 при t=0+:
(*)

## Slide 8
8
Chart: 
uC(t )=uCпр(t )+uCсв(t )
80e –1000t
– 8e –2500t
uCпр(t )=48
При t=0+:

## Slide 9
9
Граничный режим
R = 300 Ом;
R1 = 100 Ом;
L = 100 мГн;
С = 10 мкФ;
p1 = p2 = –σ = –2000 c–1;

## Slide 10
10
н.н.у.
з.н.у.
i1(0+)= i2(0+) + i3(0+);
uL(0+) + Ri1(0+) + uC (0+) = U ;
R1i3(0+) – uC (0+) = 0;
н.н.у.
з.н.у.
з.н.у.
Диф.Уравнения п.2 при t=0+:
(R1 = 100 Ом)

## Slide 11
Chart: 

11
uC(t )=uCпр(t )+uCсв(t )
(90+60000t)e –2000t
uCпр(t )=30

## Slide 12
12
Колебательный режим
R = 30 Ом;
R1 = 200 Ом;
L = 100 мГн;
С = 10 мкФ;
p1,2 = –δ ± j ωсв = –400 ± j 995;

## Slide 13
13
н.н.у.
з.н.у.
i1(0+)= i2(0+) + i3(0+);
uL(0+) + Ri1(0+) + uC (0+) = U ;
R1i3(0+) – uC (0+) = 0;
н.н.у.
з.н.у.
з.н.у.
Диф.Уравнения п.2 при t=0+:
(R1 = 200 Ом)
(R = 30 Ом)

## Slide 14
14

## Slide 15
Chart: 
15
uC(t )=uCпр(t )+uCсв(t )
–56e –400t sin(995t – 16,2° )
uCпр(t )=104

## Slide 16
Chart: 
16
uC(t )=uCпр(t )+uCсв(t )
–56e –400t sin(3000t – 16,2° )
uCпр(t )=104

## Slide 17
17
Дано:
R = 150 Ом; L = 100 мГн;
R1 = 200 Ом; С = 10 мкФ;
R2 = 150 Ом;
u(t) = 150sin(500t + 60°) В.
Найти: все н.у.
Пример 2
Нахождение начальных условий в цепи с источником синусоидального напряжения

## Slide 18
18
1. Схема до коммутации
(старый установившийся режим, t<0).
Синусоидальный режим, используем комплексный метод для расчета.

## Slide 19
19
2. Найдем начальные условия. Система ДУ:
н.н.у.
н.н.у.
i1(0+)= i2(0+) + i3(0+);
uC (0+) + R2i1(0+) = u(0+);
R1i3(0+) – uC (0+) = 0;
i1(0+)= iL(0+) + iк(0+);
uL(0+) + RiL(0+) = 0;

## Slide 20
20
Зависимые начальные условия:
i1(0+)= i2(0+) + i3(0+);
uC (0+) + R2i1(0+) = u(0+);
R1i3(0+) – uC (0+) = 0;
i1(0+)= iL(0+) + iк(0+);
uL(0+) + RiL(0+) = 0;
i3(0+) = uC (0+) /R1 = 0,099 A;
i2(0+)= i1(0+) – i3(0+) = 0,635 A;
i1(0+) = [ u(0+) – uC (0+) ] / R2 =
uL(0+) = –RiL(0+) = –51,45 B;
iк(0+)= i1(0+) – iL(0+) = 0,391 A;
i'L(0+) = uL(0+) / L = –514,5 B/c;
u‘C(0+) = i2(0+) / C = 63,48·103 B/c;
= [ 150sin(60°) – uC (0+) ] / R2 = 0,734 A;